E4;  1  NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O ELABORATU

ŠTEVILČNA OZNAKA IN VRSTA ELABORATA:

E4 - GEOLOŠKO-GEOTEHNIČNO POROČILO O POGOJIH TEMELJENJA MOSTOV

NAZIV OBJEKTA:

KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE IN

ŠIRŠE, sklop D - Trasa 9

VRSTA IZVEDBENEGA NAČRTA:

ELABORAT

ŠT. IZVEDBENEGA NAČRTA:

40-13/2019 – T9/Geo

INVESTITOR:

OBČINA SVETA ANA V SLOVENSKIH GORICAH, Sveta Ana v

Slovenskih goricah 17, 2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah

OBČINA LENART, Trg osvoboditve 5, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

ODGOVORNI IZDELOVALEC IZVEDBENEGA NAČRTA:

Igor Pivec univ. dipl. inž. gradb., IZS G-2693

IZDELOVALEC IZVEDBENEGA NAČRTA:

IPG,  Inženiring, Projektiranje, Gradnja, Igor Pivec s.p.

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

KRAJ IN DATUM:

Gornja Radgona, junij 2020,

po recenziji december 2020

Izvod:    1    2    3    4    5    6

| 1288 4104 |  | 007.0301 | S.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

E5.2  KAZALO VSEBINE ELABORATA ŠT:  40-13/2019-T9/Geo

| ELABORAT |
| --- |
|  | E4; .0 | Geološko-geotehnično poročilo o pogojih temeljenja objektov | Št. 40-13/2019-T9/Geo |
|  |  | E4; 1 | Naslovna stran poročila |
|  |  | E4; 2 | Kazalo vsebine poročila |
|  |  | E4; 3 | Geološko-geotehnično poročilo o pogojih temeljenja objektov |
|  | E4; 4 1 2 3 4 5 6 7 | Grafične priloge Situacija mostu D1 in vrtine V-1 Situacija mostu D2 in vrtine V-2 Situacija mostu D3 in vrtine V-3 Geotehnični vzdolžni prerez mostu D1 Geotehnični vzdolžni prerez mostu D2 Geotehnični vzdolžni prerez mostu D3 Geotehnični prerezi sondažnih vrtin V-1, V-2, V-3, V-4 in V-5 Fotografije | M 1 : 250 M 1 : 250 M 1 : 250 M 1 : 100 M 1 : 100 M 1 : 100 M 1 : 50 |

| 1288 4104 |  | 007.0301 | S.3.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NASLOVNA STRAN NAČRTA

(Priloga 1B)

| 1288 4104 |  | 007.0301 | S.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

TEHNIČNO POROČILO –

Sklop D

Geološko - geotehnično poročilo o pogojih temeljenja objektov je bilo izdelano za celoten sklop D, kjer so trase 9, 10 in 11, čeprav se projetna dokumentacija izvaja ločeno za posamične trase. Tako je v nadaljevanju Geološko - geotehnično poročilo izvedeno za vse trase v sklopu D.

| 1288 4104 |  | 007.0301 | T.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

E4;  3  GEOLOŠKO-GEOTEHNIČNO POROČILO O POGOJIH TEMELJENJA

3.1. SPLOŠNO

Predmetna kolesarska steza – Sklop D – Trase 9, 10, 11 poteka v smeri Lenart- Zg. Žerjavci-Zg. Ščavnica-Dražen Vrh. Na trasi je za premostitev vodotokov predvidenih 5 mostov, z oznakami D1 do D5.

Teren je ravninski in gričevnat, mestoma zamočvirjen in predstavlja povodja rek Velka, Ščavnica  ter drugih manjših vodotokov.

Podajamo potek in rezultate terenskih geotehničnih raziskav, opis oziroma model temeljnega polprostora, stabilnostne pogoje zemeljskih del in pogoje temeljenja objektov.

3.2. SONDAŽNA DELA IN TERENSKE RAZISKAVE

3.2.1 Predhodne raziskave

Za pridobitev poterebnih podatkov smo opravili terensko prospekcijo predmetnega območja in  locirali sondažne vrtine ter obdelovalne profile.

3.2.2  Sondažna dela

Za ugotovitev sestava in geofizikalnih karakteristik tal smo na lokacijah predvidenih mostov  izvrtali pet sondažnih vrtin z oznakami V-1 do V-5. Njihova lega je vidna v grafičnih prilogah  št. 2 do 6. Sondažna dela so se izvajala s strojno vrtalno garnituro Comacchio Geo 305 v času od 07. do 10. 02. 2020. Vrtine globine od 5,4 do 8,5 m so bile izvrtane rotacijsko, na suho, z widia kronami premera 146-131 mm, zacevljene in kontinuirano jedrovane. Jedra so bila shranjena v zaboju na mestu vrtanja in fotografirana.

Za terensko ugotovitev konsistenčnih stanj zatečenih vezanih zemljin smo uporabili žepni penetrometer (določitev enoosne tlačne trdnosti - qu).

Večino na terenu izvedenih količin in meritev prikazujemo v tabeli 1:

Tabela: 1

| MOST | OZNAKA VRTINE | DOLŽINA VRTINE [m] | SPT [kos] | PODZEMNA VODA [m] | ŠTEVILO ODVZETIH VZORCEV [kos] | GLOBINA HRIBINSKE OSNOVE [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | V-1 | 8,50 | 5 | -2,30 | 2 | 7,80 |
| D2 | V-2 | 8,50 | 5 | -1,80 | 2 | 7,50 |
| D3 | V-3 | 7,00 | 4 | -2,50 | 1 | 6,60 |
| D4 | V-4 | 5,40 | 3 | -1,80 | 1 | 4,80 |
| D5 | V-5 | 6,00 | 3 | -1,80 | 2 | 4,80 |

3.2.3  Standardni penetracijski testi-SPT

Gostotni sestav nevezanih in alternativno konsistenčna stanja vezanih zemljin smo na terenu ugotavljali s poskusi standardnih dinamičnih penetracij (SPT), po principu odpora proti prodiranju konusne sonde. Izmerjeno vrednost N smo po zahtevah standarda Eurocode 7.3 ustrezno korigirali. Za potrebe korekcije je upoštevana energijska izguba uporabljene opreme, izguba vsled dolžine palic ter vsled učinka vpliva geološkega pritiska.

Za pripadajočo vrtalno garnituro je ugotovljen korekcijski količnik prenosa energije K60=1,05, vrednotenje rezultatov smo izvedli v skladu z določili SIST EN 1997-3.

oziroma

-   N60	…	korigirano število udarcev,

-   P60	…	korigirana penetrabilnost,

-   k60	…	korekcijski faktor zabijanja,

-   P	…	izmerjena penetrabilnost,

-   N	…	izmerjeno število udarcev.

Po izvrednotenju števila udarcev N glede na standardizirano globino prodiranja 30,5 cm sklepamo, da so posamezni sloji raziskanega polprostora naslednjih  konsistenčnih stanj:

- Mastna, peščena glina, peščeni  melj (CH, CL, ML),

srednje gnetne do poltrdne konsistence  – N  = 4 - 20 udarcev SPT (qu = 50 - 250 kPa).

- Pesek, prod (SU, SM, GM),

rahlega do srednje gostega sestava – N = 15 - 28 udarcev SPT.

- Preperela hribina in hribina – peščeni in glinasti lapor

visoke penetrabilnosti  – N = 9 - 15 cm/60 udarcev SPT.

Posamezne relacije so vidne v tabeli 2.

Tabela: 2

| NEKOHERENTNA ZEMLJINA (pesek, prod, grušč) |
| --- |
| N | Gostotno stanje | °] za prod | Modul stisljivosti Mv(kPa) |
|  |  |  | drobni in srednji pesek | debeli pesek in gramoz |
| < 4 | zelo rahlo | < 28,4 |  |  |
| 4 – 10 | rahlo | 28,4 – 30,3 | < 7.500 | < 15.000 |
| 10 – 30 | srednje gosto | 30,3 – 36,2 | 7.500 – 15.000 | 15.000 – 30.000 |
| 3 – 50 | gosto | 36,2 – 40,9 | 15.000 – 30.000 | 30.000 – 60.000 |
| > 50 | zelo gosto | > 40,9 | > 30.000 | > 60.000 |
| KOHERENTNA ZEMLJINA (glina, melj) |
| N | Konsistenčno stanje | qu(kPa) | Modul stisljivosti Mv (kPa) |
| < 2 | židko | < 25 | < 500 |
| 2 – 4 | lahko gnetno | 25 – 50 | 500 – 1000 |
| 4 – 8 | srednje gnetno | 50 – 100 | 1.000 – 2.000 |
| 8 – 15 | težko gnetno | 100 – 200 | 2.000 – 5.000 |
| 15 – 30 | poltrdno | 200 – 400 | 5.000 – 20.000 |
| > 30 | trdno | > 400 | > 20.000 |

Penetrabilnost oziroma stopnjo preperelosti hribine smo ovrednotili po A. Stramatopaulosu in Kotziasu, ki podajata naslednjo merilo pri 60 udarcih:

Tabela: 3

| HRIBINA |
| --- |
| P | Penetrabilbnost |
| 0 - 1 cm | zelo nizka penetrabilnost |
| 2 - 4 cm | nizka penetrabilnost |
| 4 - 8 cm | srednja penetrabilnost |
| 9 - 15 cm | visoka penetrabilnost |
| 16 - 30 cm | zelo visoka penetrabilnost |

Iz zgornjega zaključimo, da ima zatečena hribina (lapor), ki gradi podlago visoko penetrabilnost (9 - 15 cm pri 60 udarcih).

Vrednosti SDP nam omogočajo primerjalno določitev strižnega kota zemljin (po enačbah Gibbs-a) in modula stisljivosti tal Ms (po enačbi Terzaghi-ja).

Rezultati teh preiskav so shematsko prikazani v geotehničnih  prerezih - priloge št. 7 – 16.

3.2.4  Opazovanje nivoja podtalne vode

V času izvajanja sondažnih del smo v vrtinah podzemno vodo zasledili v globinah -1,8 do -2,5 m pod koto terena.

Predvideni mostovi so locirani v povodjih rek Velke, Ščavnice in drugih manjših vodotokov, ki pri velikih deževjih prestopijo bregove. Teren je mestoma zamočvirjen.

3.3. GEOLOŠKO – GEOTEHNIČNE RAZMERE

3.3.1  Geološka zgradba

Osnovne geološke podatke prevzamemo po Osnovni geološki karti Slovenije - list Maribor.

Objekti so locirani v aluvialnih, mestoma zamočvirjenih ravnicah, kjer tečeta vodotoka Velka in Ščavnica.

Bližnjo ravninsko okolico gradijo kvartarne (aluvij - al) drobnozrnate naplavine, kot so gline, melji, peski in  prodi. Mestoma se v opisani strukturi se pojavljajo tudi organske primesi.

Podlago in okoliški gričevnat svet predstavljata miocenska peščeni in glinasti lapor (M2/2 in M1/3).

Geološki pregled terena in geotehnične sondažne raziskave so pokazale, da se od -4,2 do -7,2 m pod koto terena nahajajo aluvialni (al) sedimenti. Ta slabo nosilna in heterogena struktura je odložena na dobro nosilno lapornato podlago (miocen).

3.3.2  Opis kartiranih enot

a) umetni nasip ceste (U.N.)

Nahaja se pod asfaltno prevleko in bankino ceste. Sestavlja ga zameljen in zaglinjen prod,  srednje gostega sestava. Ob padavinah se v njem pojavlja precejna voda.

Nosilnost in stabilnost sta dobra.

b) kvartar (Q) - aluvij (al)

Aluvialni nanos, ki se nahaja pod umetnim nasipom cest ali pod humusom sprva predstavljajo  peščene in mastne gline (CL, CH), srednje do težko gnetnih konsistenc ter peščeni melji (ML) in slabo granulirani zaglinjeni ter zameljeni peski (SM), rahlega gostotnega sestava.

Od globine -3,0 do -6,3 m pod koto terena se pojavlja slabo granuliran prod z večjim odstotkom melja in gline (GM), srednje gostega sestava.

Glinasto meljne sedimente nahajamo v krpah, v tistih dolinskih predelih, kjer se vodni tok upočasni in prihaja do občasnega poplavljanja. Na ta način voda prinaša in odlaga droben glinasto meljast material, ki je bil transportiran iz obrobja. V teh usedlinah, debeline največ 3 m najdemo ostanke flore in sivo organogeno glino.

Opisani slabo nosilni in heterogeni sloji so odloženi na prodno peščene materiale (GM), pod katerimi je lapornata podlaga.

Podzemna voda se nahaja v globini od -1,8 do -2,5 m pod koto terena. Nosilnost in stabilnost glinasto meljnih zemljin je slaba in neenakomerna, dočim so peski, prodi in grušči bolje nosilni.

Ob večjih padavinah se količina vode v vodotikih močno poveča, kar povzroča obrežno erozijo.

c) miocen (M2/2 , M1/3 ) – peščeni in glinasti lapor

Okoliški gričevnat svet in hribinsko podlago na predmetnih lokacijah predstavljajo predvsem miocenski peščeni in glinasti laporji, sive barve. Ponekod vsebujejo tudi pole peska in  peščenjaka, debeline do 10 cm. V višjih plasteh je hribina še preperela, splošno pa dobro nosilna.

Slika 1: Izsek iz osnovne geološke karte – list Maribor

3.3.3  Geotehnični opis pobočja

V vrtinah V-1 do V-5, ki so bile izvedene v ožjih območjih predvidenih mostov (odvisno od podzemnih napeljav in dostopa) smo ugotovili, da temeljni polprostor sprva predstavljajo predstavljajo  peščene in mastne gline (CL, CH), srednje do težko gnetnih konsistenc ter peščeni melji (ML) in slabo granulirani zaglinjeni ter zameljeni peski (SM), rahlega gostotnega sestava.

Od globine -3,0 do -6,3 m pod koto terena se pojavlja slabo granuliran prod z večjim odstotkom melja in gline (GM), srednje gostega sestava.

Glinasto meljne sedimente nahajamo v krpah, v tistih dolinskih predelih, kjer se vodni tok upočasni in prihaja do občasnega poplavljanja. Na ta način voda prinaša in odlaga droben glinasto meljast material, ki je bil transportiran iz obrobja. V teh usedlinah, debeline največ 3 m najdemo ostanke flore in sivo organogeno glino.

Opisani slabo nosilni in heterogeni sloji so odloženi na prodno peščene materiale (GM), pod katerimi je v globini od -4,8 do -7,8 m pod koto terena lapornata podlaga, ki je sprva še preperela.

Podzemna voda se nahaja v globini od -1,8 do -2,5 m pod koto terena. Nosilnost in stabilnost glinasto meljnih zemljin je slaba in neenakomerna, dočim so peski, prodi in grušči bolje nosilni.

Ob večjih padavinah se količina vode v vodotikih močno poveča, kar povzroča obrežno erozijo.

Podrobnejša razporeditev posameznih slojev raziskanega polprostora, rezultati terenskih raziskav in konfiguracije prerezov so vidni v grafičnih prilogah št. 7 do 16.

3.3.4  Hidrogeologija

Predmetno območje je v času padavin pod močnim vplivom površinskih in precejenih vod, ki se stekajo iz višjih gričevnatih leg na obrobjih doline.

Vliv – nihanje podzemnih in občasno precejenih ter erozija površinskih vod je v času padavin povečan, kar neugodno vpliva na stabilnostne razmere obravnavanega območja.

3.3.5  Fizikalne karakteristike zemljin

Izvrednoteni rezultati terenskih preiskav nam na raziskanem območju kažejo večslojni zemeljski polprostor naslednjih geofizikalnih karakteristik:

Tabela: 4

| Sestava sloja | Prostorninska teža  [kN/m3] | Kohezija c [kN/m2] | Strižni kot  [°] | Modul stisljivosti Ms [kN/m2] | Modul podajnosti c [MN/m3 ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cestni nasip (U.N.), srednje gostega sestava | 20 | 0 | 34 | 10.000 | 10 |
| Glina (CL, CH), srednje do težko gnetne konsistence | 19,0 (10-voda) | 0 | 22 - 25 | 1.000 - 3.500 | 2 – 5 |
| Pešč. melj, pesek, prod (ML, SU, SM, GM), rahlega do srednje gostega sestava | 19,5 - 20 (10) | 0 | 27 - 33 | 8.000-18.000 | 6 – 15 |
| Prepereli lapor, poltrdne konsistence | 21 (10) | 10 | 32 | 20.000 | 60 |
| Hribina (lapor), trdne konsistence | 23 | 30 | 34 | 40.000 | 100-120 |

3.4  LABORATORIJSKE PREISKAVE

Pri vrtanju je bilo odvzetih deset vzorcev zemljin, ki smo jih deponirali v laboratoriju za mehaniko tal Fakultete za gradbeništvo v Mariboru.

3.5. POGOJI TEMELJENJA MOSTOV

3.5.1 Sistem in globina temeljenja

Glede na pretežno slabo in neenakomerno nosilna temeljna tla smo v tem poročilu obdelali globoko temeljenje mostov D1 do D5 na armirano betonskih (AB) pilotih premera 600 in 800 mm.

Mostovi D1, D2 in D3 so temeljeni na pilotih premera 800 mm, mosta D4 in D5 pa na pilotih premera 600 mm.

Glede na lego dobro nosilne hribinske podlage je kota temeljenja pilotov na naslednjih globinah:

AB pilot premera 800 mm

Most D1 … v relativni globini D1 = - 9,42 m pod koto ustja vrtine oziroma na koti 230,34 m.

Most D2 … v relativni globini D2 = - 9,11 m pod koto ustja vrtine oziroma na koti 235,03 m.

Most D3 … v relativni globini D3 = - 8,23 m pod koto ustja vrtine oziroma na koti 235,55 m.

AB pilot premera 600 mm

Most D4 … v relativni globini D4 = - 6,39 m pod koto ustja vrtine oziroma na koti 240,66 m.

Most D5 … v relativni globini D5 = - 6,43 m pod koto ustja vrtine oziroma na koti 226,87 m.

V vseh primerih kota temeljenja pilotov objekta vpada v dobro nosilno hribino (lapor), v katero so AB piloti premerov 600 in 800 mm uvrtani najmanj 1,60 m.

Ker ima beton pilotov večjo prostorninsko težo kot mastne gline, lahko gnetnih konsistenc obstaja možnost, da bo beton pilota po razcevitvi vrtine »bežal« v glino.

Priporočamo, da se to prepreči z vgraditvijo jeklene srajčke (tankostenska cev) po obodu pilota.

Dimenzije pilotov in veznih gred so odvisne od obremenitev objekta ter niso predmet tega poročila temveč statičnega računa.

3.5.2 Izračun projektne nosilnosti tal – R/A` po EC7 – globoko temeljenje

Projektno nosilnost tal smo izvrednotili po kriteriju loma tal pod temeljem po prirejenem obrazcu Brinch – Hansenu (SIST EN 1997-1:2005-dodatek D):

Upoštevane so geofizikalne karakteristike iz tabele št. 4.

Za projektno nosilnost hribinskih tal (lapor) se lahko pod dnom AB pilota premera 800 mm in v globinah D = -8,23 do -9,42 m upošteva vrednost R/A`= 3200 kN.

Za projektno nosilnost hribinskih tal (lapor) se lahko pod dnom AB pilota premera 600 mm in v globinah D = -6,39 do -6,43 m upošteva vrednost R/A`= 2500 kN.

3.5.3  Kriterij usedkov

Absolutni usedki, ki se bodo aktivirali pri vertikalni obremenitvi so določeni po metodi srednjega modula stisljivosti in izračunani s programom PROKON.

Pri izkoriščeni vertikalni obremenitvi se bodo pri globokem temeljenju pod dnom enega pilota premera 600 ali 800 mm aktivirali računski usedki U = 0,20 – 0,30 cm.

3.5.4 Seizmični podatki

Širše obravnavano območje sodi po Karti potresne nevarnosti Slovenije s povratno dobo 475 let v  področje SV Slovenije, kjer so upošteva računska vrednost potresnega pospeška temeljnih tal agr=0,125×g.

Temeljna tla po sestavi ustrezajo tipu tal "S1" (po preglednici 3.1 SIST EN 1998-1:2006) – sedimenti, ki so sestavljeni iz najmanj 10 m debelih plasti mehkih glin in melja, z visokim indeksom plastičnosti in visoko vsebnostjo vode.

3.5.5 Pogoji izvedbe zasipov in nasipov

Na celotni površini, ki jo prekrije nasip zunanje ureditve je potrebno odstraniti sloj humusa in slabo nosilnega ali heterogenega umetnega nasipa.

Pred vgrajevanjem prodno peščenih nasipov naj se planum širokega izkopa primerno statično uvalja do velikosti modula stisljivosti min. Ms = 20 MPa, nanj pa položi geotekstil 400 g/m2.

Za zasipe vkopanih delov objekta je potrebno uporabiti kvaliteten prodno peščeni ali drobljeni material, ki mora odgovarjati ustreznemu standardu.

Zasipe je potrebno vgrajevati po plasteh debeline največ 30 cm, pri optimalni vlagi zemljin (w = 9%).  Kontrola nosilnosti vgrajenih zemljin se izvaja s krožno dinamično ploščo premera D = 300 mm in z izotopno sondo.

Zasipi morajo doseči min. 97% Proctorjeve gostote oziroma min. nosilnost Ms = 60 MPa.

Brežine vkopov in nasipov naj se izvajajo v začasnem naklonu n = 2:1. V kolikor bodo globine vkopov višje od 1,5 m je potrebno predvideti varovanje vkopnih brežin.

3.5.6  Tehnologija izvedbe pilotov

Najprej se na mestu pilota izvede delovni plato, širine 6 m in dolžine 14 m, ki se stabilizira z vgraditvijo gruščnatega sloja debeline 50 cm, utrjenega na nosilnost modula deformacije Ev2 = 60 MPa. Kota delovnega platoja mora biti 10 cm nad vrhom armaturnih košev.

Najbolj ekonomično je vtranje pilotnih vrtin s spiralo in cevitvijo vrtine.

Piloti so uvrtani (vpeti) v osnovno hribino min. 1,6 m; točno koto dna pilota določi geotehnični nadzor.

Po izvedbi in zacevitvi pilotne vrtine se vgradi armaturni koš, nato se pilot zabetonira s kontraktorjem. Piloti se zabetonirajo 50 cm višje od dna grede preko pilotov. Pred izvedbo grede se teh 50 cm odbije zaradi zamuljenosti betona v glavi pilota.

Po izdelavi pilotov se delovni plato zniža na plato za izdelavo grede. Nato se glave pilotov odbijejo in položi podbeton C16/20 v debelini 5 cm. Na podložni beton se veže armatura in postavi opaž za gredo.

Piloti se  izvedejo iz betona C25/30; XC2; armirani so z armaturo B500B.

Zaščitni sloj betona pri pilotih je debeline 9 cm.

3.6  ZAKLJUČEK

Izračun dopustnih obremenitev in deformacij temeljnih tal je določen za privzete dimenzije temeljev in globino temeljenja. V primeru, da bo v fazi projektiranja prišlo do večjih odstopanj od tukaj obdelanih temeljnih konstrukcij bo potrebna ponovna analiza oz. uskladitev geotehničnih parametrov. Priporočamo izvedbo istega sistema temeljenja za vse dele objekta.

Kjer bo objekt vkopan v teren nad -1,5 m pod koto obstoječega terena, bo potrebno glede na sestav tal in lego podzemne vode predvideti izvedbo varovanja vkopnih brežin gradbene jame (po ustreznem projektu). Potrebno bo črpanje podzemne vode iz gradbene jame.

Pred zabetoniranjem temeljev objekta je obvezen geotehnični nadzor, ki bo potrdil ustreznost kvalitete temeljnih tal glede na zgoraj navedene zahteve oziroma bo uskladil morebitna odstopanja od predlaganih pogojev. Prav tako je potrebo izvajati meritve nosilnosti temeljnih tal in prodno peščenih nasipov.

G. Radgona,  december 2020

Sestavil:

Igor PIVEC, univ. dipl. inž. gradb.

E4;  4   GRAFIČNE PRILOGE

|  | E4; 4 1 2 3 4 5 6 7 | Grafične priloge Situacija mostu D1 in vrtine V-1 Situacija mostu D2 in vrtine V-2 Situacija mostu D3 in vrtine V-3 Geotehnični vzdolžni prerez mostu D1 Geotehnični vzdolžni prerez mostu D2 Geotehnični vzdolžni prerez mostu D3 Geotehnični prerezi sondažnih vrtin V-1, V-2, V-3, V-4 in V-5 Fotografije | M 1 : 250 M 1 : 250 M 1 : 250 M 1 : 100 M 1 : 100 M 1 : 100 M 1 : 50 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1288 4104 |  | 007.0301 | T.1.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |